## Slide 1: Параметры передачи
Преподаватель Григорова Л.Е
КГА ПОУ «Энергетический колледж»

## Slide 2: Параметры передачи
Для осуществления телефонной и других видов по кабелям передается электрический переменный ток~ Y, частота f , которая выражается в Гц.
Между жилами двухповодной цепи возникает ~ электрическое поле, а вокруг каждой жилы - ~ магнитное поле. В результате вдоль линии распространяется электромагнитное волна, т.е. происходит передача электромагнитной энергии.
Дальность и качество связи зависят от электрических свойств линий, которые определяются электрическими характеристиками или электрическими параметрами кабелей. Значение эл. характеристик кабелей должны строго соответствовать нормам (ГОСТ). Процесс распространения электромагнитной энергии вдоль цепи определяется параметрами передачи. Параметры передачи разделяются на: первичные ,обусловленные конструкцией и свойствами материалов кабелей и вторичные, зависящие от первичных.
К первичным параметрам передачи относится: активное сопротивление цепи R, индуктивность L, электрическая емкость С и проводимость изоляции G.
Их величины относят обычно к 1 км длины линий.

## Slide 3: Параметры передачи
На рисунке прведена эквивалентная схема участка двухпроводной цепи.

## Slide 4
В реальной цепи все параметры равномерно распроеелены по длине, а на схеме они условно показаны сосредоточенными в одном месте.
Основными вторичными параметрами является коэффициент затухания Х и волновое сопротивление
R~=Rпэ+Rбл+Rм
Rпэ- сопротивление за счет поверхностного эффекта.
Rбл- сопротивление за счет эффекта близости.
Rм-сопротивление за счет потери энергии в окружающих металлических частях кабеля (в соседних жилах, экране, оболочке и т.д.)

## Slide 5: Явление поверхностного эффекта
Явление поверхностного эффекта состоит в следующем при прохождении по цепи переменного тока высокой частоты f внутри каждого проводника вследствие пересечения его силовыми пересечения его силовыми линиями внутреннего магнитного поля образуется вихревые токи, которые замыкаются в толще проводника.
Направление вихревых токов в центре проводника противоположному направлению основного тока, а у поверхности совпадает с основным током. В результате плотность тока внутри проводника уменьшается, а ближе к поверхности возрастает. При высокой частоте ток протекает только у поверхности проводника, глубина его погружения незначительна, полезное поперечное сечение проводника как бы уменьшается и, следовательно, увеличивается его Rа.

## Slide 6: Увеличение сопротивления
Увеличение сопротивления за счет эфекта близости так же вызвано перераспределением плотности тока в проводниках вследствие взаимодействия основного и вихревого токов. Внешнее магнитное поле провода «а» пересекая провод «в» образует в нем вихревые токи, которые на поверхности, провода «а» совпадают с основным током по направлению. На противоположной стороне «в» вихревые токи направлены против основного тока. Аналогично перераспределяются токи в проводе, а также вследствие потерь на вихревые токи в соседнем проводе цепи ее активное сопротивление R, активное сопротивление возрастает. Чем ближе находятся провода друг к другу, тем сильнее сказывается эффект близости.

## Slide 7: Увеличение сопротивление за счет потерь
Увеличение сопротивление за счет потерь в металлических частях кабеля объясняется следующим:
Силовые линии магнитного поля, созданного протекающим по рассматриваемой цепи тока, образуют вихревые токи в соседних жилах, экране, оболочке и брони кабеля. Часть передаваемой энергии переходит в металлические элементы кабеля и, нагревая их, рассеивается в виде тепловых потерь.
Величины отдельных составляющих Rа цепи, например, в кабеле звездной скрутки с жилами 1,2мм, при f=108кГц характеризуется следующими данными: Ro=31,9 Ом/км; Rп.э.=22,9 Ом/км; Rбл=8,2 Ом/км; Rм=6,5 Ом/км.
R= Rо+Rп.э.+ Rбл+Rм=69,15 Ом/км.

## Slide 8: Индуктивность цепи.
Согласно закону э/магнитной индукции в кабельной цепи возникает, т.е. индуктируется ЭДС (электродвижущая сила.) вызванная изменением магнитного поля. При этом индуктивная ЭДС может быть вызвана изменением магнитного потока в соседней цепи (взаимоиндукция) И в той же цепи (самоиндукция). Индуктивная ЭДС, взаимодействуя с остальным током, передаваемые по цепи создает дополнительное сопротивление R, которое называется Х~.
Индуктивность цепи зависит от материала, формы и размеров проводников, а так же от расстояния между ними. ( мил Генри на км).

## Slide 9: Емкость цепи.
Емкость цепи аналогична емкости конденсатора, у которого обкладками служат поверхности проводников, а диэлектриком – изоляционный материал.
Емкость цепи зависит от размера проводников диаметра проводников, расстояния между ними, свойств изоляционного материала, шага скрутки и близости проводников к оболочке. Единица измерения нФ*км.

## Slide 10: Проводимость изоляции G.
Проводимость изоляции является параметром, характеризующим качество изоляции жил кабеля. Под проводимостью изоляции является явление частичной электропроводимости изоляционных материалов, в результате чего часть передаваемой по цепи энергии рассевается в диэлектрике, т.е. происходит «утечка» тока. Проводимость изоляции в характеризует, потер энергии в изоляции токопроводящих проводников кабеля. Измеряется См/км.
Величина обратная проводимости изоляции называется сопротивление изоляции. Чем больше сопротивление изоляции между жилами кабеля, тем меньше «утечка» тока. Сопротивление изоляции обычно нормируется в Ом, по его величине производится оценка строительных длин кабеля и контролируется исправность действующих кабельных линий.

## Slide 11
Кроме сопротивление изоляции в кабелях междугородней связи кормируется электрическая прочность изоляции. Под электрической прочностью понимается определенная величина приложенного к проводам рабочей цепи или к проводам и оболочке кабеля напряжение (постоянное или переменный ток), при котором не наступает пробоя изоляции необходим для дистанционной передачи по жилам кабеля электропитания, а также предохранения кабеля от повреждений ударами молний.
Первичные параметры передач определяются: конструкцией кабеля, свойствами материалов используемых для его изготовления и частоте пришедшего кабелю тока. Первичные параметры не зависят от напряжения U и тока L.

## Slide 12
Вторичные параметры передачи.
К вторичным параметрам передачи относится: коэффициент распространения, коэффициент затухания а, коэффициент фазы. В, скорость распространения U, волновое сопротивление в.
Из приведенных понятий о первичных параметрах передачи следует, что чем меньше Rа проводников и проводимость изоляции цепи G, тем меньше потери передаваемой по кабелю энергии и следовательно, качество передачи.
Качество передачи определяется так же индуктивностью и емкостью. Передаваемые п кабелю сигналы связи содержат токи разной частоты затухания амплитуды сигнала с повышением частоты увеличивается и появляется так называемые амплетудно - частотные искажения, кроме того, токи разных частот распространяются по кабелю с неодинаковой скоростью: чем выше частота тока, тем выше скорость его распространения. Это явление приводит к частотно- фазовой искажению сигнала.

## Slide 13
Коэфицент распространения характеризует изменение сигнала по амплитуде и по фазе пр его распространению по линии и является комплексной величиной:
= а+iB,
а-коэффициент затухания, учитывающий степень затухания сигнала по амплитуде;
В - коэффициент фазы усиливающий степень запаздывания сигнала по фазе
Коэффициент затухания а, показывает, как уменьшается интенсивность передаваемой электромагнитной энергии на 1кмдлины кабельной линии затухание энергии в линии происходит по dl= 20 lg(Uo/Ul)=20lg (Yo/l)=10lg(Po/Pl)
l-длина линии

## Slide 14
Коэффициент затухания а, показывает, как уменьшается интенсивность передаваемой электромагнитной энергии на 1кмдлины кабельной линии затухание энергии в линии происходит по dl= 20 lg(Uo/Ul)=20lg (Yo/l)=10lg(Po/Pl)
l-длина линии
Uo;Io;Po-напряжение, ток, мощность в начале цепи
Ul;Il;Pl-напряжение, ток, мощность в конце цепи
Из формулы следует , что по мере удаления цепи происходит затухание передаваемой энергии.
Собственное затухание в цепи; измеряется В Дцб. Показано уменьшение передаваемой энергии в конце линии по сравнению с началом а=а*l.
На ряду с затуханием происходит также изменение фазы тока и напряжения, так называемый сдвиг фазы , который выражается через коэффициент затухания фазы. Для тока высокой частоты F=40кГц.
β= 2πf* (рад./км)

## Slide 15: ВТОРИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДЧИ
Величина переходного затухания (А) характеризующая затухание тока, влияние при переходе с одной цепи во вторую является вторичным параметров влияния.
Линиях связи обычно стремятся уменьшить собственное затухание цепи и увеличит переходное затухание.
Переходное затухание является основной меры оценки свойств воздушных и кабельных линий по взаимному влиянию между цепями и пригодности цепей для высокоскоростной частотной передачи.
A=10(P1/P2)

## Slide 16
P1- мощность генератора птиающего влияющую цепь
P2-мощность помех в цепи подвержены влиянию.
Мощность затухания измеряется в «Дцб».
Aз- защищенность от помех .

## Slide 17
Различают два вида переходов энергии при вилянии между цепями. На ближнем (передающем) и на дальнем (приемном) концах. Влияние проявляется на том конце цепи, где расположен генератор первой цеп называется - переходным влиянием на ближнем передающем конце обозначается «Ао».
Влияние на противоположных концах цепи называется- переходным влиянием на дальнем (приемном конце «Аl»)
На ближнем конце:
Ао=10lg*P10/P20
На дальнем конце:
Al=10lg*P10/P20

## Slide 18
Наряду с Ао и Аl в технике связи широко используется параметр Аз (-защита от помех)- представляет собой разность уровней полезного сигнала и помех в рассматриваемом токе
Аз=Рс-Рп (уравнение полезного сигнала и помех).
Аз=10lg*Pc/Pп
Введение данного параметра обусловлено тем, что для обеспечения должного качества связи необходимо, чтобы мощность полезного сигнала превосходила мощность помех на определенную величину.
Аз=Ас-аl
Аз=10lg(P10/P2l)-lg(P10/1l)=10lg(P1l/P2l)
Переходное затухание может быть выражено через токи и напряжение.
Al=10lg(P10/P1l)=20lg/I10* l/I20* l2

## Slide 19
Электромагнитная связь, а следовательно, переходное затухание и соответвенно степень виляния между цепями обуславливается взаимным распределением проводников влияющей и подверженной влиянию цепей, системы связи, типом скрутки.
Степенью конструктивной однородности, как по длине, так и по сечению, качеством применяемого материала.
Кроме того мешающее влияние зависит от длины и частоты передаваемых сигналов связи. Чем выше частота передачи тока и длиннее линия, тем сильнее взаимное виляние.

## Slide 20
Электромагнитное влияния по своему характеру делятся на: регулярные, е регулируемые, не посредственные, косвенные.
Регулярные влияния имеют место при идеальной «расчетной» симметрии конструкции рассматриваемых групп цепей.
Не регулярные влияния обусловлены отклонениями конструкций от идеально симметричных и неоднородности цепей.
Непосредственнее влияния- это взаимные влияния между двумя однородным согласованно нагруженных цепями.
Косвенные влияния- это влияния через 3-е цепи (соседние цепи, экраны, оболочки деталей ), а также вследствие отражений за счет неоднородности цепей и не согласованность нагрузок.