## Slide 1
Предметная неделя
По профессии «Тракторист-машинист с/х производства
Интеллектуальная викторина
«Эрудит»
Преподаватель Ватутина О.А.

## Slide 2
Студенты делятся на команды по группам. Задаются вопросы, за каждый правильный ответ присуждается 1 балл. Побеждает та команда, которая набрала наибольшее количество баллов.
ВОПРОСЫ К ВИКТОРИНЕ:
1. Прошел дождь, а двум трактористам на колесных тракторах нужно срочно прибыть на полевой стан. Перед отправлением один из трактористов уменьшил давление воздуха в задних баллонах. Правильно ли он поступил?
Правильно.
2. Как нужно устанавливать тракторный стогометатель во время ветряной погоды: против ветра или навстречу ему?
Против ветра.
3. Известно, что при транспортировке грузов трактор трогает с места первой передачей, затем переключает ее на вторую. Объясните необходимость такого переключения
При трогании с места необходимо преодолевать силу трения покоя и сообщать ускорение.

## Slide 3
4. Когда вероятность опрокидывания трактора с навесными орудиями больше: в момент подъема орудия или когда они находятся в транспортном положении?
В момент подъема
5. Известно, что к тракторам, работающим с навесными орудиями, придаются противовесы. В каких случаях и для чего их используют?
При транспортировке тяжелых орудий.
6. Когда вероятность опрокидывания автомобиля (трактора) больше во время поворота при новых или при старых шинах?
При новых. Больше сила сцепления колес с дорогой
7. Может ли засорение отверстия в крышке топливного бака стать причиной прекращения подачи топлива в систему питания двигателя?
Да, может. Засорение отверстия приводит к падению давления воздуха в баке. Нарушается условие подачи топлива.
8. Какая из машин скорее начнет буксовать на грунтовой дороге во время дождя: трактор или автомобиль?
Автомобиль, так как в его шинах больше давления, благодаря чему уменьшается сила сцепления

## Slide 4
9. Почему во время работы двигателей внутреннего сгорания температура воды в радиаторах повышается?
Потому что вода отводит тепло от двигателя
10. Почему в двигателях периодически заменяют кольца и даже поршни?
При работе стираются поршни и стенки цилиндров, уменьшается компрессия, а, следовательно, мощность и КПД двигателя. Поршни и цилиндры принимают эллиптическую форму. Новые кольца повышают компрессию.
11. Какой клапан чаще заменяют: впускной или выпускной?
Выпускной.
12. Почему в систему охлаждения теплового двигателя не следует заливать жесткую воду?
Для предотвращения накипи, которая уменьшает теплопроводность
13. Почему мощность двигателя при наличии глушителя уменьшается?
Глушитель затрудняет выход газов, поэтому их давление в момент выхлопа возрастает. В результате уменьшается полезная работа поршня, а следовательно и мощность самого двигателя.

## Slide 5
14. Изменится ли расход масла в двигателе при повышении его температуры?
Расход масла возрастает.
15. Чем объяснить, что двигатели в зимнее время запускать труднее, чем летом? Ведь с понижением температуры зазоры между поршнем и стенками цилиндров уменьшаются и, казалось бы, запуск должен быть легче? .
Причина в увеличении вязкости масла при низкой температуре.
16. Как путем нагрева можно узнать о наличии воды в смазочных материалах?
При нагреве смазочные материалы будут пениться. Это значит, что кипит содержащаяся в них вода.
17. Тракториста застала сильная гроза. Стоит ли ему оставаться в кабинете трактора или лучше от него отойти?
Во время грозы трактористу лучше остаться в тракторе, так как при попадании молнии в трактор заряды распределяются по его поверхности, а затем постепенно «уйдут» в землю
18. В кабине бензовоза имеется надпись: «При наливе и сливе горючего обязательно включите заземление». Почему следует выполнять это требование?
Заземление необходимо включать для того, чтобы заряды, образующие при трении слоев жидкости, «уходили» в землю. Таким образом, предотвращается искра

## Slide 6
19. Когда стартер быстрее заводится — летом или зимой? Объясните почему?
С понижением температуры увеличивается вязкость электролита, тем самым в нем затрудняется диффузия ионов
20. Как шоферы и трактористы определяют по звуку, все ли цилиндры двигателя работают?
Если не работает один цилиндр двигателя, то нарушается периодичность колебаний, что легко воспринимается на слух.
21. С какой целью весной после посева почву уплотняют?
Уменьшаются поры, через которые происходит испарение. Улучшается контакт питательных веществ с семенами растений.
22. Какая из почв лучше для посевов - комковая или пылеобразная? Почему?
Комковая лучше по двум причинам: 1) Хорошо сохраняется влага, так как между комками капилляры разрываются и не выходят непосредственно на поверхность почвы; 2) обеспечивается лучшее поступление кислорода к корням растений.
23. В какой период года, глубина культивации почвы должна быть больше в засушливый или сырой?
В сырое время культивацию проводят на большую глубину, чтобы улучшался доступ воздуха к корням. В засушливый период небольшая глубина.

## Slide 7
24. Когда производят боронование пара: до дождя или после?
После дождя, чтобы сохранить влагу в почве.
25. Какие посевы промерзают быстрее: во влажной почве или сухой?
В сухой почве посевы померзнут быстрее, так как при замерзании влажной почвы выделяется теплота и температура снижается медленнее.

## Slide 8
Второй тур
Расшифруйте маркировку сельскохозяйственной машины
ЛДГ-10А
Лущильник дисковый гидравлический.
Ширина захвата 10м.
ППЛ-10-25
Лемешной полунавесной плуг-лущильник
10 корпусов, ширина корпуса 25см.
БДТ-3.0
Борона дисковая тяжёлая ширина
захвата 3 метра
БЗСС-1.0
Борона зубовая средняя скоростная,
ширина захвата 1 метр

## Slide 9
КПС-4
Культиватор прицепной для сплошной
обработки, ширина захвата 4м.
ПЛН-5-35
Плуг навесной 5корпусов
ширина корпуса 35 см.
СЗ-3,6
Сеялка зерновая ширина захвата
3м.60 см.
СУПН-8
Сеялка универсальная навесная пневматическая 8 рядная

## Slide 10
Спасибо за внимание